## Slide 1
Onderzoek systeemkansen energieflexibilisering datacenter- en cloudsector
Bijdrage NCDD
Menno Driesse
16-05-2024

## Slide 4: Voorstellen
Menno Driesse
Senior onderzoeker/adviseur
Dialogic innovatie & interactie - Utrecht
Focus: digitale connectiviteit en digitalisering

## Slide 5: Onderzoek systeemkansen energieflexibilisering
Onderzoek van RVO en TSE, met NLDigital en NCDD
Samenwerking met ENTRANCE (Marten van der Laan) en Pb7 (Peter Vermeulen)
Hoe kunnen de cloudsector en de energiesector elkaar versterken door een mogelijk (nieuw) potentieel aan energieflexibiliteit van clouddiensten maximaal te benutten?
Deelvragen over typering van de sector, waardeketens, ontwikkelingen, uitdagingen en randvoorwaarden.
Deskresearch, interviews (n = 26) en interne discussies met begeleidingscommissie

## Slide 6: Het datacenter-ecosysteem – functies in het datacenter
Datacenter
Koeling
UPS
Back-up
Netwerk
Reken-kracht
Opslag
IT
Niet-IT
N+1
N+1
N+1
Notes: Uninterruptible Power Supply
Stroomverbruik 50/50

## Slide 7: Het datacenter-ecosysteem – de rollen in de waardeketen
Datacenter
Koeling
UPS
Back-up
Netwerk
Reken-kracht
Opslag
Colocatie
Klant
Rolverdeling
IT
Niet-IT
Hyperscale / single-tenant
N+1
N+1
N+1
Eind-gebruikers

## Slide 8: Het datacenter-ecosysteem – het internationale aspect
Datacenter
Koeling
UPS
Back-up
Netwerk
Reken-kracht
Opslag
Colocatie
Klant
IT
Niet-IT
Hyperscale / single-tenant
N+1
N+1
N+1
Eind-gebruikers
Rolverdeling
Buiten Nederland
Binnen Nederland
Netwerk van datacenters

## Slide 9: Het datacenter-ecosysteem – de energievoorziening
Datacenter
Koeling
UPS
Back-up
Netwerk
Reken-kracht
Opslag
Energie-leverancier
DSO
TSO
Warmte-netten
IT
Niet-IT
Batterijen
Opslag / bron
Fuel cells (groene waterstof)
Zon
Wind
Alternatieve opwek
N+1
N+1
N+1
Nucleair
Getijde
Energy hub
Eigen opwek/opslag
Bedrijf
Bedrijf
Bedrijf
DC

## Slide 10: Het datacenter-ecosysteem – het totaalplaatje
Datacenter
Koeling
UPS
Back-up
Netwerk
Reken-kracht
Opslag
Colocatie
Klant
Energy hub
Eigen opwek/opslag
Bedrijf
Bedrijf
Bedrijf
DC
Rolverdeling
IT
Niet-IT
Hyperscale / single-tenant
N+1
N+1
N+1
Eind-gebruikers
Buiten Nederland
Binnen Nederland
Netwerk van datacenters
Energie-leverancier
DSO
TSO
Warmte-netten
Batterijen
Opslag / bron
Fuel cells (groene waterstof)
Zon
Wind
Alternatieve opwek
Nucleair
Getijde

## Slide 11: Omvang van de sector in Nederland (cijfers Pb7)
 | Single-tentant (Enterprise) | Multi-tenant (Colocatie) | Hyper-scale | Totaal
Aantal datacenters | 6.444 | 189 | 3 | 6.636
Aantal aanbieders | 5.327 | 100 | 2 | 5.429
Omvang datavloer (m2) | 281.427 | 386.188 | 121.000 | 667.614
Vermogen (MW) | 269 | 791 | 490 | 1.550
Werknemers (FTE) | 2.600 | 1.965 | 895 | 5.460
Notes: Ter referentie: 4,7 GW opgesteld wind op zee

## Slide 12: In het kort: welke flextypen kijken we naar?
Balancering: inzet van eigen vermogen om het stroomnet in balans te houden (en daar een vergoeding voor krijgen)
Congestiemanagement: meehelpen (of gedwongen worden) om tijdelijk of structureel meer of minder stroom te gebruiken of te leveren
Optimalisering: stroomverbruik verminderen om het totale verbruik te verminderen of om gebruik te maken van prijsverschillen (arbitrage)

## Slide 13: Flexibiliseringsmogelijkheden binnen het ecosysteem
Congestie-management
Location shifting
Time shifting
Balancering
Optimalisatie

## Slide 14: Relevante inzichten tot nu toe [1/3]
IT-workloads van een datacenters hebben (op dit moment) een heel erg vlak profiel. Kan dit beter?
Meeste variatie in stroomverbruik komt vanuit koeling (seizoensinvloeden)
Waar liggen de kansen op de korte termijn:
  UPS-capaciteit kan ingezet worden door DC’s om flex te leveren (FCR), wordt buiten NL al toegepast.
  Backup-generatoren worden in de praktijk ingezet door DC’s om flex te leveren (mFRR), maar bij dieselgeneratoren nadenken over milieu-impact.
  Batterij-capaciteit kan worden ingezet (o.a. FCR, aFRR), maar businesscase lijkt nog dun.

## Slide 15: Relevante inzichten tot nu toe [2/3]
Potentie workload shifting hangt af van (1) type datacenter en (2) type workload.
  Time shifting: rekenopdrachten uitstellen naar moment waarop energieprijs goedkoper is of wanneer er geen netcongestie is. Kan alleen met niet-urgente workloads (trainen AI, complexe simulaties, video-rendering).
  Location shifting: rekenopdrachten verplaatsen naar plekken waar stroom goedkoper is of geen congestie is. Kan ook met urgente workload (betaaldiensten, databases, websites), maar vraagt om aanpassing in architectuur.
Belangrijke (openstaande) vragen: wat is de omvang van de schakelbare loads, waar ligt de prikkel om te schuiven, wie zit er aan de knoppen?

## Slide 16: Relevante inzichten tot nu toe [3/3]
Energy hubs worden gezien als mogelijke oplossing omdat hierbij een sub-energiesysteem ontstaat waarbij partijen samen capaciteitsproblemen kunnen oplossen. Hoewel DC stroomverbruik vrij stabiel is, kan de bijdrage komen vanuit batterijcapaciteit, fuelcell of back-upgenerator.
Potentieel en waarde van restwarmte (ook wel: datathermie) breed onderschreven. Verschillende geluiden qua ontwikkeling in warmte door andere server- en koeltechnologie.

## Slide 17: Vervolgstappen van project
Input van vandaag verwerken
Synthese van de inzichten
Rapportage afronden en opleveren voor de zomervakantie
Kennisdeling, validatie en activatie!

## Slide 18: Vragen aan de zaal
Welke vormen van flexibilisering kent u uit uw eigen sector?
Welke kansen ziet u voor flexibilisering van uw eigen workloads?
Welke andere inzichten en adviezen wilt u meegeven aan ons onderzoek?

## Slide 19
Menno Driesse (driesse@dialogic.nl)